ZAPYTANIE OFERTOWE

| Zamawiający | Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi ul. Drewnowska 171, 91-008 Łódź tel. 42 654 00 21 zsethsekretariat@wp.pl |
| --- | --- |
| Przedmiot zamówienia | Tablica interaktywna Rozmiar tablicy: obszar aktywny o przekątnej minimum 70” Powierzchnia tablicy: matowa, twarda, dostosowana do pisania pisakami suchościeralnymi oraz umożliwiająca przyczepianie znaczników i uchwytów magnetycznych Format obrazu: 4:3 Pisaki: co najmniej 4, bez elementów elektronicznych lub mechanicznych, imitujące kolory czarny, czerwony, niebieski i zielony. W zestawie gąbka do ścierania pisma elektronicznego. Przy tablicy łatwo dostępna półka lub zaczep na pisaki. Waga: nie więcej niż 24 kg Rozpoznawanie dotyku: technologia wielodotykowa o rozdzielczości co najmniej 32000 * 32000, nie wymagająca posługiwania się specjalnym pisakiem, z rozpoznawaniem gestów (co najmniej przewracania stron, obracania obiektu oraz zmiany jego rozmiaru) Paski skrótów po obu stronach tablicy. Dźwięk: wbudowane lub trwale przymocowane głośniki stereo, co najmniej 2 * 5W Komunikacja: złącze USB Mocowanie tablicy: bezpośrednio do ściany. Sterowanie: panel wbudowany lub przymocowany do obudowy tablicy, z możliwością co najmniej: włączenia i wyłączenia zasilania, wyświetlenia lub zgaszenia obrazu, wymuszenia wyboru źródła sygnału, ustawienia głośności oraz wywołania na ekran menu pozwalającego na ustawianie jasności, ostrości, kontrastu, rozmiaru i temperatury barwnej obrazu. Możliwość zastosowania zabezpieczenia antykradzieżowego kodem PIN. Oprogramowanie tablicy w języku polskim, współpracujące z wszystkimi wersjami MS Windows. Gwarancja producenta na tablicę co najmniej 60 miesięcy. Szkolenie dla nauczycieli z obsługi. Montaż i konserwacja . |
| Miejsce realizacji | Zakup będzie realizowany w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 171 |
| Termin realizacji | 30 czerwca 2015 |
| Forma płatności | Przelew |
| Kryterium oceny ofert | Najkorzystniejsza cena |
| Sposób realizacji | Bezpośredni kontakt z Zamawiającym |
| Termin składania oferty | 16.06-23.06.2015 |
| Sposób składania oferty | Oferty prosimy składać za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub osobiście w siedzibie Zamawiającego |
| Sposób przygotowania oferty | cena netto i brutto, opis |